1.      Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou
    Při obchůzce kontrolujeme:
        samovolný nežádoucí únik oleje, paliva, chladící nebo brzdové kapaliny
        závady na kolech a pneumatikách poškození, nahuštění, hloubka dezénu
        čistotu  zpětných zrcátek, světel,  SPZ
        funkčnost čistotu a poškození osvětlení motocyklu
2.      Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.
    Kontrola tlaku:
        provádíme tlakoměrem tlak předepisuje výrobce motocyklu
        přehuštění a podhuštění pneumatiky vede kromě snížení bezpečnosti jízdy i ke snížení                   životnosti pneumatik pozor na tlak v zadní pneumatice - při jízdě se spolujezdcem je třeba jej podle předpisu výrobce zvýšit
     Hloubka dezénu
        provádíme po celém obvodu a celé šíři běhounu používáme délkové měřidlo (hloubkoměr)
        minimální přípustná hloubka dezénu je 1,6 mm (u motocyklu s konstrukční rychlostí
        nepřevyšující 50 km.h-1 a objemu válců do 50 cm3 -  1,0 mm)
3.      Jakým způsobem se kontroluje stopa motocyklu a co může být příčinou nepřesného vedení
           provádíme namátkově, vždy však po napnutí sekundárního hnacího řetězu nebo
           po těžkém pádu stroje
           vyrovnání osy zadního kola provedeme napínacími šrouby řetězu
           není-li motocykl ve stopě, hrozí jeho "vlnění" v zatáčkách a nepřesné vedení
   kontrolu provádíme:
       latí - lať přiložená na kola musí být přitlačena na všech čtyřech bodech, kde se může
      dotknout ráfků (pneumatiky)
       kontrolujeme přímo stopu po průjezdu motocyklu (na povrchu který uchová otisk pneu)
         Příčiny nesprávného vedení:
       zkřížení rámu stroje nebo vychýlení některého z kol
 4.      Popište napnutí sekundárního hnacího řetězu motocyklu
       zadní kolo motocyklu bývá nejčastěji poháněno sekundárním hnacím řetězem
       musí mít určitou vůli, tj. průhyb, který je přesně stanoven výrobcem motocyklu zpravidla (1 - 1,5 cm)
       kontrolujeme prsty, které přiložíme na střed mezi uložení řetězu
       nový řetěz se po čase "vytáhne" a je třeba ho napnout
     Přílišné napnutí řetězu:
       nadměrné opotřebení řetězu a zvýšená hlučnost
       nadměrné zatížení ložisek
     Příliš volný  řetěz:
       nadměrné opotřebení ozubených kol
       spadnutí řetězu za jízdy
     Jiný pohon zadního kola:
       kloubový hřídel "kardan" (kromě mazání péči nevyžaduje)
       plastový ozubený řemen (snížení hmotnosti motocyklu)
5.      Popište, jek se provádí kontrola vůle řízení a vůle ložisek v kolech
         Vůle řízení:
          kontrolujeme pevnost ložisek v hlavě řízení stroje
          při kontrole musí být přední kolo nadlehčeno - oběma rukama uchopíme teleskopické
          vidlice řízení a pohybujeme jimi dopředu a dozadu
          vůle ložisek je velmi nebezpečná - řídítka se za jízdy rozkmitají a stroj je  špatně
           ovladatelný
         Vůle ložisek v kolech:
          uchopíme oběma rukama kolo vpředu a vzadu a pohybujeme jím do stran
          při kontrole předního kola musí být řízení bez pohybu
          volné ložisko je třeba ihned vyměnit
          kmitání kola a řídítek nebezpečně snižuje ovladatelnost motocyklu
6.      Popište seřízení mechanické brzdy předního kola a její ošetřování
         kontrolu provádíme na motocyklu v klidu a na stojanu
         pravá ruka mačká páčku brzdy na řídítkách
         volný krok páčky brzdy musí být 1-2 cm
         po uvolnění tlaku na páčku se má kolo volně otáčet
        krok páčky brzdy předního kola seřídíme upravením délky lanovodu
         nebo maticí na klíči brzdy
         KAPALINOVÁ brzda - kontrolujeme množství brzdové kapaliny
         KOTOUČOVÁ brzda -  pravidelně kontrolujeme tloušťku brzdových destiček
7.      Popište seřízení mechanické brzdy zadního kola a její ošetřování
          kontrolu provádíme na motocyklu v klidu a na stojanu
          pravá noha stlačuje špičkou páku brzdy
          volný krok brzdy musí být 1 - 3 cm
         po uvolnění tlaku na páku brzdy se má kolo volně otáčet
         krok páky brzdy zadního kola upravujeme pomocí seřizovací matice
         u klíče brzdy zadního kola
8.    Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody
         Kotoučová brzda:
         brzdový válec tlačí brzdové destičky po obou stranách proti sobě  >I< (třením se
         zpomaluje otáčení kotouče) vysoký brzdný účinek
         je lépe chlazená (tření vzniká na povrchu kotouče - lepší přístup vzduchu)
         většinou se používá na předních kolech (u výkonných motocyklů i na zadních)
         Bubnová brzda:
         uvnitř brzdového bubnu se roztahují čelisti s obložením
         nižší účinek (přehřívání, síly nepůsobí proti sobě ale naopak od sebe)
         tření vzniká uvnitř brzdového bubnu a proto je méně chlazená
9.  Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny u kapalinových brzd,
     popište jejich ošetřování
      Kontrola:
         na pravé straně řídítek je zásobní nádobka brzdové kapaliny
         hladina brzdové kapaliny v nádržce musí být na vyznačené rysce nebo v kontrolním
         okénku (pokud ryska  není vyznačena doplňujeme kapalinu asi 1cm pod horní okraj
         nádržky)
         Závady: Netěsnost systému (projevy - časté doplňování brzdové kapaliny)
10.  Popište rozdíl v mazání dvoudobého a čtyřdobého motoru motocyklu
         Čtyřdobý motor:
         má trvalou náplň oleje
         množství oleje v motoru kontrolujeme vždy před jízdou speciální měrkou nebo okénkem
         měrku před vlastním měřením otřeme hadříkm
         motocykl stojí kolmo
         výměna oleje probíhá podobně jako u automobilu
         Dvoudobý motor:
         nemá trvalou náplň oleje
         mazání motoru zajišťuje palivová směs s přídavkem speciálního motorového oleje
         buď čerpáme benzin s olejem u stojanu MIX, nebo směs benzinu s olejem
         připravíme sami smícháním v předepsaném poměru mícháme přímo v nádrži motocyklu,
         nebo předem v kanystru
         Mísící poměr benzinu a oleje stanovuje výrobce motocyklu (např. 1:30 až 1:50)
11.  Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení motocyklu
       Výměna:
       sejmout kryt světlometu
        odpojit konektor s kabely
         pootočením uvolnit objímku a vyjmout ji
         vyměnit vadnou žárovku za novou stejného typu a příkonu
         halogenové žárovky nedržet za skleněnou baňku (jen za kovovou patici)
         u dvouvláknové žárovky (potkávací - dálková světla) dbát na správnou polohu
         kontaktů - jinak místo potkávacího světla svítí dálkové a naopak
         upevníme objímku, zapojíme konektor a uzavřeme kryt
12.  Popište způsob ošetřování vzduchového a kapalinového chlazení motoru motocyklu
        Chlazení vzduchem: je účinné a konstrukčně jednoduché, válce a hlavy motoru jsou opatřeny žebrováním, které zvětšuje jejich plochu a tím může vzduch lépe odvádět teplo, motor je chlazen náporem vzduchu při jízdě. Kromě občasného čištění žeber nevyžaduje tento chladící systém žádnou údržbu, nevýhodou je hlučnost a nerovnoměrné chlazení
         Chlazení kapalinou: náplní je nemrznoucí kapalinová směs, která odnímá přebytečnou teplotu z motoru a následně se ochlazuje v chladiči. Cirkulaci mezi motorem a chladičem zajišťuje kapalinové čerpadlo
         výhody - tichý chod a rovnoměrné chlazení
         nevýhody - vyšší nároky na údržbu, možnost poruch (porušení netěsnosti apod.)
13.  Popište způsob kontroly olejových náplní motocyklu
        V motoru:
         množství oleje v motoru kontrolujeme vždy před jízdou speciální měrkou
         měrku před vlastním měřením otřeme hadříkem
         motocykl stojí kolmo
         výměna oleje probíhá podobně jako u automobilu
         u dvoudobých motorů nemá motocykl trvalou olejovou náplň
         V převodovce:
         pohledem na tzv. "hladinovou zátku" na boku převodové skříně
         kontroly provádíme ve lhůtách předepsaných výrobcem motocyklu
14.  Popište postup při ošetřování akumulátoru motocyklu a faktory ovlivňující jeho životnost
         Akumulátor (baterie):
         je zdrojem elektrické energie v době kdy neběží motor (především při startování ...)
         po nastartování motoru již el. energii vytváří alternátor, který současně dobíjí akumulátor
         správnou funkci alternátoru signalizuje kontrolka, která musí po nastartování zhasnout
         parametry akumulátoru    napětí (např. 12 voltů) kapacita (např. 44 ampérhodin) - uvádí dobu, po níž lze
          akumulátor daným proudem vybíjet
         Akumulátoru nejvíce škodí:
         zkraty a záměna polarity
         nedostatek elektrolytu
         vybití na hranici možnosti akumulátoru a ponechání v tomto stavu delší dobu
         dlouhodobé vybíjení vysokými startovacími proudy (lepe je startovat vícekrát krátce
         než  jednou dlouze)
         mráz, není-li akumulátor dostatečně nabit
         Kontrola a údržba:
         upevnění, připojení a čistotu kabelových svorek ("zaoxidované" kontakty očistíme vodou)
         před zimou nebo po delším odstavení vozidla nechat zkontrolovat stav nabití
         hladinu elektrolytu v článcích (odšroubovat zátky - hladina elektrolytu musí dosahovat
         nad olověné desky článků) - doléváme pouze destilovanou vodu
         moderní akumulátory jsou již bezúdržbové
15.  Vyjmenuj povinné vybavení motocyklu
         jedna náhradní pojistka
         po jedné náhradní žárovce od každého druhu pro osvětlení a světelnou signalizaci
         prostředky a pomůcky na opravu běžných závad (např. klíč na svíčky, pneuměřič,
        základní nářadí)
         motolékárnička