1. Kontrola vozidla před jízdou
- Poškození pneu, kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubka drážek dezénupřípadný únik vzduchu z pneu
- Poškození disků
- Únik kapalin (pohledem pod vozidlo)
- Čistota skel, zrcátek, světel, registrační poznávací značky, známky (emise, technická kontrola)
- Stav a napnutí klínového řemene
- Předepsaná výbava
Kontrola elektronického příslušenství
- Osvětlení přední – obrysová, potkávací, dálková, směrová a mlhová světla
- Osvětlení zadní – obrysová, brzdová, zpáteční, mlhová, směrová a osvětlení registrační značky
- Stěrače, ostřikovače, akustické a světelné výstražné zařízení

Kontrola motorového prostoru
- Množství oleje v motoru (rysky minimum a maximum)
- Stav chladící kapaliny (Fridex a destilovaná voda, rysky)
- Stav brzdové kapaliny (brzdová kapalina podle rysek)

Kontrola paliva
Na přístrojové desce

2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky

- Nahuštění měříme tlakoměrem (pneuměřič)
- Tlak určen výrobcem (asi 2 – 2,5 Atm) v závislosti na zatížení vozidla
- Minimální hloubka drážek dezénu je 1,6 mm letní pneu, 4,0 mm zimní pneu (hloubkoměr, indikátor na pneumatice – TWI), minimální hloubka dezénu pro bezpečnou jízdu: 3 mm letní, 4mm zimní.

3. Popište obsah kontroly pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost

Kontrola
- Utažení kolových šroubů
- Nepoškozenost ráfků
- Správné nahuštění
- Opotřebení běhounu – hloubka drážek po celém obvodu pneu
- Nepoškozenost boku pneumatiky
- Vyvážení kol
- Cizí tělesa ve vzorku

Faktory ovlivňující živitnost pneu
- Stav tlumičů
- Seřízení geometrie
- Nahuštění pneumatik
- Vyváženost kol
- Stejné rozměry a konstrukce pneumatik na vozidle
- Styl jízdy (rozjíždění, brzdění, obrubníky, nerovnosti)
- Sněhové řetězy (max. 50 km/h)

4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy

Podhuštění
- Opotřebení běhounu po okrajích
- Přehřívání
- Deformace kostry
- Vyšší spotřeba paliva
Přehuštění
- Opotřebení běhounu na středu
- Namáhání kostry
Defekt
Najetí na obrubník
Stará pneumatika
- Popraskaná bočnice
- Zpuchřelá pryž

Vadný tlumič pérování
- Nepravidelné opotřebení běhounu
- Špatná geometrie řízení

5. Popište postup při výměně kola

1. Zastavit na bezpečném místě
2. Zapnout výstražná světla
3. Umístit výstražný trojúhelník
4. Zajistit vozidlo proti pohybu (založit protější kolo do kříže nebo kola, která zůstanou na zemi, zařadit jedničku, ruční brzda)
5. Částečně povolit šrouby
6. Zvednout vozidlo
7. Zcela uvolnit šrouby
8. Vyměnit pneumatiku
9. Dotáhnout šrouby
10. Spustit vozidlo
11. Znovu dotáhnout šrouby (do kříže)
12. Zapnout výstražná světla a schovat trojúhelník
13. U benzínové stanice zkontrolovat tlak a znovu zkontrolovat šrouby

6. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá

Zážehový
- Do válců se nasává vzduch a současně je vstřikováno palivo, směs vzduchu a benzínu je „zažehnuta“ zapalovací svíčkou
- Palivo: bezolovnatý benzín, zkapalněný ropný plyn, stlačený zemní plyn
- + tichý chod, nižší cena, menší hmotnost, vyšší výkon a akcelerace
- - vysoká spotřeba

Vznětový
- Do válců je nasáván vzduch, po jeho stlačení a ohřátí na vysokou telplotu je vstříknuto jemně rozprášené palivo čímž dojde ke samovznícení
- +	nižší spotřeba paliva, největší točivý moment při nízkých otáčkách
- -	vyšší hmotnost, vyšší nároky na startování, hlučnější, vysoká pořizovací cena a opravy, nižší akcelerace a rychlost (bez turba)

7. Popište kontrolu oleje v motoru, způsob jeho doplňování a časové intervaly pro výměnu oleje

- Kontrola oleje se provádí za studena, motor v klidu, vozidlo na rovině (aby byl všechen olej v olejové vaně)
- Vytáhneme měrku, otřeme hadrem a zasuneme – po opětovném vytažení by měla být hladina mezi ryskami min. a max.
- Pokud máme nedostatek oleje, doplňujeme motorový olej skrze nalévací hrdlo na víku hlavy motoru
- Olej měníme jednou ročně, případně po ujetí 10 – 15 000 km, s olejem měníme také olejový filtr
- Funkce: maže ložiska, působí proti korozi, chladí motor a čistí

8. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči a signalizaci případných poruch během jízdy vozidla

- Červené kontrolky ve tvaru symbolů dobíjení (autobaterie) a mazání (olejnička) by se měly při zapnutí zapalování rozsvítit a zhasnout po nastartování motoru
- Pokud kontrolky po nastartování nezhasnou nebo se za jízdy rozsvítí, dobíjení či mazání nepracuje správně

Dobíjení
Při rozsvícení kontrolky dobíjení může být závada na alternátoru, regulátoru nebo je prasklý klínový řemen

Mazání
- Málo oleje, ucpaný čistič oleje
- Hrozí nebezpečí zničení (zadření) motoru
- Neprodleně zastavit a vypnout motor
- Pokud po doplnění oleje kontrolka nezhasne, zavolejte servis

9. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy, signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru

Kontrola
- Stav a napnutí klínového řemene
- Odolnost chladící kapaliny před mrazem (doplníme nemrznoucí směs)
- Množství chladící kapaliny mezi ryskami min. a max.
- Čistota chladiče

Ošetřování
- Doplnit destilovanou vodu s Fridexem (nemrznoucí směs) v poměru 2:1
- Vyměnit kapalinu po 3 (modrá) nebo 5 (červená) letech
- Odstranit bláto, hmyz atd. z chladiče
- Udržovat správně napnutý řemen
- Zkontrolovat utažení vodních spon
- Zkontrolovat či vyměnit vedení (zpuchření hadic)

Signalizace
- Červená kontrolka „teploměr“ – málo chladící kapaliny
- Teploměr chladící kapaliny – ručička nesmí vystoupat do červeného pole (provozní teplota 85 – 95° C)

Přehřátí motoru
- Zastavit vozidlo a nechat běžet na volnoběh, pustit ventilátor naplno, na maximální teplotu a vystoupit z vozu (horko jde dovnitř)
- Zkontrolovat klínový řemen a množství chladící kapaliny (opatrně otevírat víčko od chladící kapaliny – hrozí opaření), dolít vlažnou vodu

10. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost

- Omezuje obsah škodlivin vypouštěných do ovzduší – v katalyzátoru se mění škodlivé látky na méně škodlivé
- Katalyzátor je umístěn ve výfukovém potrubí
- Ve vozidle vybaveném katalyzátorem se nesmí se používat olovnatý benzín
- Vozidlo vybavené katalyzátorem se nesmí roztahovat a roztlačovat (nesmí se do katalyzátoru dostat nespálený benzín)

11. Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost

Funkce
- Slouží ke krátkodobému přerušení přenosu kroutícího momentu od motoru na převodovu za chodu motoru
- Umožňuje plynulé rozjídění a řazení rychlostních stupnů

Životnost
- Šetrné rozjíždění – nepoužíváme zbytečně vysokých otáček motoru
- Nenechávat nohu na spojkovém pedálu – výrazně snižuje životnost spojky
- Zbytečně nesešlapávat spojkový pedál při mírném brzdění

12. Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace

- Převodovka slouží k plynulé jízdě
- Umožňuje motoru pracovat ve ztížených podmínkách s větší silou, ale s menšími otáčky
- Výkon motoru se mění v převodovce pomocí měnitelných převodů
- Převodovka zajišťuje nejen plný, ale i hospodárný výkon motoru
- Synchronizace: řazení přes synchronyzační spojky v převodovce, které vyrovnávají otáčky ozubených kol při řazení bez nutnosti meziplynu. (Otáčky ozubených kol jsou synchronizovány – jejich otáčky jsou vyrovnány)
13. Popište, jakou funkci plní tlumiče pérování a projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy

Tlumiče
- Slouží k plynulé a klidné jízdě po nerovnostech
- Zachytávají nárazy kol (tlumí rozkmitání kol – lepší kontakt kola s vozovkou)
- Při nefungujících tlumičích dochází k nerovnoměrnému sjíždění pneumatik

Stabilizátory
- Zachovávají klidnou jízdu a přímý směr vozidla
- Jsou mezi karoserií a nápravou (samonosná karoserie, do které se přidělávají tlumiče a stabilizační tyče – stabilizátory)

14. Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontroly brzdového systému na přístrojové desce

- Hydraulické brzdy automobilu využívají přenos tlaku prostřednictvím brzdové kapaliny
- Vyměnit jednou za 2 roky
- Stav kontrolujeme pohledem před každou jízdou (rysky min. a max.)
- Kontrolka: signalizuje nepřípustné opotřebení brzdového obložení, nedostatek brzdové, případně i zataženou ruční brzdu

15. Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor

- Posilovače slouží ke snadnějšímu ovládání vozidla (nemusí se vynaložit taková fyzická síla), fungují díky podtlaku motoru
- Při vypnutí motoru přestane fungovat podtlak motoru, tím i posilovače
16. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody

Kotoučová brzda
- Brzdový kotouč je pevně spojen s kolem
- Brzdový kotouč svírají ze dvou stran (naproti sobě) brzdové destičky
- Brzdný účinek je vyvolán přitlačením destiček na kotouč
- +	vysoká účinnost, menší hmotnost, snadná údržba, kotouč dobře chladí (při zahřátí neslábne účinek brzd)
- -	účinek slábne za deště, nebezpečí koroze a vniknutí nečistot

Bubnová (kotoučová) brzda
- Brzdový buben je pevně spojen s kolem
- Pevná část je štít brzdy s brzdovým válečkem a dvěma brzdovými čelistmi připevněnými k nápravě
- Brzdný účinek je vyvolán přitlačením brzdových čelistí na buben
- +	za deště neslábne účinek, buben je chráněn před korozí a nečistotami
- -	při zahřátí slábne účinek, složitější údržba, větší hmotnost

17. Popište účel antiblokovacího systému ABS na vozidle a kontrolu jeho správné funkce

- Při intenzivním brzdění zabraňuje blokování tak, aby vozidlo zůstalo směrově stabilní a řiditelné
- Kontrola funkce je znázorněna kontrolkou na přístrojové desce (pokud po nastartování zhasne je ABS funkční) Při prudkém brzdění cítíme v brzdovém pedálu vibrace – nepřestáváme brzdit, je to projev funkce ABS.

18. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla

- Správné seřízení zaručuje směrovou stabilitu vozidla, jeho přesné ovládání a napomáhá návratu kol do přímého směru
- Nesprávné seřízení způsobuje nepravidelné sjíždění pneumatik
19. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost

- Dodává proud elektrickým spotřebičům
- Umožňuje spuštění motoru
- Používají se olověné akumulátory 12 V (6 článků po 2 V)
- Při běžícím motoru je dobíjen alternátorem
Údržba
- 1x měsíčně doplňovat výšku hladiny elektrolytu (destilovaná voda, 3-5 mm nad deskami)
- Udržovat jeho čistý a suchý povrch, čisté a dotažené svorky, řádné upevnění akumulátorů ve vozidle
- Dobíjet každé 2 – 3 měsíce
- Nenechávat dlouhodobě vybitý
- Startovat raději krátce
- Údržbové a bezúdržbové

20. Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění

- Jistí jednotlivé elektrické okruhy spotřebičů před přetížením a zkratem
- Nachází se v pojistkové skříňce
- Bývají pod volantem, u spolujezdce případně i v motorovém prostoru
- Při výměně je nutné vypnout motor a vyměnit spálenou pojistku za novou (stejná velikost a ampérová hodnota)

21. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla

- Vypneme příslušné osvětlení
- Nedotýkáme se holou rukou halogenové žárovky, při znečištění praskne
- Nahrazujeme žárovku stejným typem
22. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce auta

- Palivoměr, otáčkoměr, rychloměr, teploměr
- Mazání motoru, dobíjení akumulátoru (červené)
- Přehřátí chladící kapaliny, závada na brzdovém systému (červené)
- Zatažená ruční (parkovací) brzda, bezpečnostní pásy (červené)
- Žhavení motoru, rezerva paliva (oranžová)
- ABS (žlutá)
- Potkávací, směrová, mlhová přední (zelená)
- Mlhová zadní světla (oranžová)
- Dálková světla (modrá)
- Výstražná světla (červená)

23. Popište postup při připojení tažného lana

- Upevnění zásadně na vlečná oka
- Lano musí být bez uzlů a obsahovat červený praporek 30x30 cm
- Vzdálenost mezi vozidly 2,5 – 6m
- Maximální povolená rychlost 60 km/h
- Výstražný trojúhelník vzadu na nepojízdném vozidle
- Tažné vozidlo svítí potkávacími světly
- Za snížené viditelnosti bílé světlo vepředu a červené vzadu na straně přivrácené ke středu vozovky
- U nepojízdného vozidla musí být funkční brzdy a řízení

24. Popište postup při připojování přívěsu

1. Sejmout kryt z koule tažného zařízení
2. Nasadit oj na kouli tažného zařízení
3. Oj zajistit pojistkou nebo zámkem
4. Připojit jistící lanko nebo řetěz
5. Připojit elektrickou přípojku
6. Provedeme kontrolu světel, kol, umístění a zajištění nákladu
Dodržet max. rychlost přívěsu, jezdit se zařazeným rychlostním stupněm
25. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla

- Lékárnička
- Výstražný trojúhelník
- Klíč na kolo
- Zvedák na kolo
- Rezervní kolo
- Náhradní žárovky
- Náhradní pojistky
- Reflexní vesta (pouze u služebních vozidel)